Информация

о водохозяйственной обстановке, неблагоприятным и опасным явлениям, чрезвычайным ситуациям гидрологического характера на территории Верхне-Волжского БВУ

на 12 апреля 2017 г.

Сведения о водности. По данным ФГБУ "Верхне-Волжский УГМС" и "Центральный УГМС" на водных объектах сохраняется средняя водность.

С 01 марта 2017 г. приказом Росводресурсов от 01.02.2017 г. № 23 введён режим повышенной готовности.

Водохранилища работают в штатном режиме, в соответствии с режимами, рекомендованными Межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, нарушений установленных режимов работы гидроузлов не зафиксировано.

Запасы водных ресурсов в водохранилищах Верхней Волги обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения.

На водных объектах зоны ответственности Верхне-Волжского БВУ аварийных ситуаций не отмечено. Опасных явлений на водных объектах нет.

| Водный объект/ Населённый пункт | Характеристика неблагоприятного явления гидрологического характера |
| --- | --- |
| Ивановская область |
| река Нерль н.п. Новая Гаврило-Посадский район | В н.п. Новая Гаврило-Посадского района в результате подъема уровня воды в реке Нерль подтоплен низководный мост. Уровень воды над мостом составляет 130 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| Нижегородская область |
| река Пьяна с. Соболево Гагинский район | В с. Соболево Гагинского района в результате весеннего таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Пьяна, подтоплен низководный автомобильный мост. Уровень воды над мостом составляет 170 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Пьяна с. Никольское Гагинский район | Около с. Никольское Гагинского района в результате весеннего таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Пьяна, подтоплен низководный автомобильный мост. Уровень воды над мостом составляет 115 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Алатырь с. Кочкурово Починковский район | Около с. Кочкурово Починковского района в результате таяния снега произошёл подъем уровня воды в р. Алатырь, подтоплен низководный мост. Уровень воды над мостом составляет 60 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |
| река Алатырь с. Мадаево Починковский район | В результате поднятия уровня паводковых вод в р. Алатырь произошел размыв участка насыпной автомобильной дороги через р. Алатырь расположенной в 1,5 км от с. Мадаево. Глубина размыва составляет 100 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Режим ЧС не вводился. |

На 12.04.2017 г. уровень в Рыбинском водохранилище составляет 100.52 м БС, уровень в Горьковском водохранилище 82.66 м БС.

Рыбинский гидроузел работает в режиме средними за период сбросными расходами:

с 11.04.2017 по 30.04.2017 включительно – 300 ± 100 куб.м/с;

Нижегородский гидроузел работает в режиме наполнения водохранилища до отметки 83.6 м БС к 25.04.2017, к 01.05.2017 до отметки 83.9±0.1 м БС